RAPORT

DE INSPECȚIE DE SIGURANȚĂ RUTIERĂ  PERIODICĂ

1.Denumirea sectorului de drum inspectat – lungime sector - poziții kilometrice:

Drum național - DN 22 – pe 27,5 km - între pozițiile km 2+500 - 30+000.

2.Auditorul/auditorii de siguranță rutieră desemnat/desemnați pentru inspecția de siguranță periodică:

.........................................

.........................................

3.CUPRINSUL RAPORTULUI

1.	Denumirea sectorului de drum  inspectat:lungime sector de drum-poziții kilometrice	1

2.	Auditorul/auditorii de siguranță rutieră desemnat/desemnați pentru inspecția de siguranță rutieră periodică 	1

3.	Cuprinsul raportului ......	2

4. Descrierea generală a sectorului de drum inspectat/denumirea administratorului drumului - Categoria și clasa drumului, numărul  și  lațimea benzilor pe sens, traficul mediu zilnic anual  (MZA) , funcția drumului	3

5.	Descrierea neconformităților, cu indicarea acestora prin intermediul capturilor foto, cu precizarea pozițiilor kilometrice  și coordonatelor  GPS în format Stereo.70, structurate pe 7 capitole, după  cum urmează ........................................................................................................................................3

5.1. Secțiune transversală (zona mediană, acostamente, suprafața carosabilă a drumului, șanțuri și rigole pentru drenajul apelor)........................................................................................................4

5.2.Secțiune longitudinală(vizibilitate)	8

5.3.Intersecții (tip, vizibilitate,marcaje specifice benzi de viraj/inele giratorii,semaforizări)..	9

5.4	.Spații servicii (vizibilitate acces)	10

5.5	.Utilizatori vulnerabili(piste de bicicliști, treceri de pietoni, stații de transport în comun)	.11

5.6	.Semnalizare, marcaje, iluminat public(semnalizare orizontală și verticală, iluminat) 	13

5.7 .Marginea drumului, sisteme de siguranță pasivă (parapete)	....19

6. Anexa cu Planul de remediere, care cuprinde centralizarea deficiențelor însoțite de setul de dispoziții realizate prin lucrări de întreținere, cu termenele de execuție aferente..	20

7.	Numele și semnătura auditorului/auditorilor de siguranță rutieră	22

# 4. DESCRIEREA GENERALĂ A SECTORULUI DE DRUM INSPECTAT/DENUMIREA ADMINISTRATORULUI DRUMULUI:

- Drumul Național 22 (DN22) este un drum național care face legătura între municipiul Râmnicu Sărat și municipiile reședință de județ Brăila, Tulcea și Constanța (în localitatea Ovidiu pe DN2A). Tronsonul de drum DN22 inspectat se intersectează cu drumurile clasificate județene DJ203P, DJ216, DJ220 și drumurile comunale DC2, DC13, DC 5. Acesta tranzitează localitățile liniare Râmnicelu, Boldu, Baltă Albă și Băile.

- Administratorul sectorului de drum inspectat este Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, denumită în continuare CNAIR SA.

| Categoria și clasa drumului | Tronsonul inspectat este drum național de clasa tehnică IV. |
| --- | --- |
| Numărul și lățimea benzilor pe sens | Tronsonul inspectat are o bandă pe sens, cu lățimea de 3 m. |
| Lungimea sectorului de drum - poziții kilometrice | Lungimea tronsonului este de 27,5 km, respectiv între pozițiile km 2+500 - 30+000. |
| Traficul mediu zilnic anual (MZA) | Conform recensământului de trafic din anul 2015, MZA este de 5.841 vehicule fizice/24h. |
| Funcția drumului | Funcția principală a drumului este de tranzit și face legătura între Râmnicu Sărat cu municipiile reședință de județ. |

## 5. DESCRIEREA NECONFORMITĂȚILOR, CU INDICAREA ACESTORA PRIN INTERMEDIUL CAPTURILOR  FOTO,CU PRECIZAREA POZIȚIILOR KILOMETRICE ȘI COORDONATELOR GPS ÎN FORMAT STEREO.70, STRUCTURATE PE CELE 7 CAPITOLE, DUPĂ CUM URMEAZĂ:

## 5.1. SECȚIUNE TRANSVERSALĂ (zona mediană, acostamente, suprafață carosabilă a drumului, șanțuri și rigole pentru drenajul apelor)

5.1.1. Descrierea neconformităților constatate: - La podul de peste râul Râmnic, la poziția km 5+100, gurile de drenaj a apelor pluviale sunt parțial colmatate, îngreunând evacuarea apelor pluviale de pe carosabil. Km 5+100 (GPS Stereo.70; x=664247.03 ; y=431763.56) Dispoziții pentru eliminarea neconformităților cu termenele de execuție aferente: - Curățarea/decolmatarea sistemului de scurgere a apelor în termenul maxim de executare de 120 de zile, prevăzut la Cap. XII, punctul 12.1, din Anexa 5 la OMT nr. 606/2017, cu modificările și completările ulterioare .

5.1.2. Descrierea neconformităților constatate: - Pe tronsonul inspectat, pe ambele sensuri de circulație, între pozițiile km 18+300 - 18+500, carosabilul prezintă degradări locale de tip denivelări. Km 18+300 (GPS Stereo.70; x=675625.28 ; y=427215.35) Km 18+500 (GPS Stereo.70 ; x= 426698 ; y=426698.28) Dispoziții pentru eliminarea neconformităților cu termenele de execuție aferente: - Reparare degradări locale de tip denivelări, pe ambele sensuri, între pozițiile km 18+300- 18+500, în termenul maxim de executare de 180 de zile, prevăzut la Cap.X, punctul 10.1, din Anexa 5 la OMT nr. 606/2017, cu modificările și completările ulterioare .

5.1.3. Descrierea neconformităților constatate: -Între pozițiile km 21+200 - 21+600 șanțurile de preluare a apelor pluviale sunt colmatate și înierbate, astfel evacuarea apelor pluviale nu mai este asigurată. Km 21+550 (GPS Stereo.70 x=679127.16 ; y=426131.38) Km 21+550 Km 21+550 Dispoziții pentru eliminarea neconformităților cu termenele de execuție aferente: - Refacerea șanțurilor în termenul maxim de executare de 120 de zile, prevăzut la Cap. XII, punctul 12.2, din Anexa 5 la OMT nr. 606/2017, cu modificările și completările ulterioare.

5.1.4. Descrierea neconformităților constatate: Pe tronsonul de drum inspectat între pozițiile km 16+500-16+900 acostamentele sunt deteriorate, prezentând gropi și denivelări. Km 16+500 (GPS Stereo.70; x=675461.50 y=427372.28) Km 16+880 (GPS Stereo 70 x=675341.28 ; y=427480.11) Km 16+900 (GPS Stereo 70; x=675625.58 y=427215.35) Dispoziții pentru eliminarea neconformităților cu termenele de execuție aferente: - Aducerea la profil a acostamentelor, în termenul maxim de executare de 180 de zile, prevăzut la Cap.XI, punct 11.1, din Anexa 5 la OMT nr. 606/2017, cu modificările și completările ulterioare.

## . SECȚIUNE LONGITUDINALĂ (vizibilitatea)

5.2.1. Descrierea neconformităților constatate: - La poziția km 9+650, pe sensul descendent, vegetația reduce vizibilitatea în curbă. Km 9+600 (GPS Stereo 70 ; x=668415.89 ; y=430881.83) Km 9+700 (GPS Stereo 70 ; x=668602.60 y=430852.88) Dispoziții pentru eliminarea neconformităților cu termenele de execuție aferente: - Toaletarea vegetației care afectează vizibilitatea, în termenul maxim de executare de 90 de zile, prevăzut la Cap. IX, punctul 9.3, din Anexa 5 la OMT nr. 606/2017, cu modificările și completările ulterioare.

## 5.3. INTERSECȚII (tip, vizibilitate, marcaje specifice benzi de viraj/inele giratorii, semaforizări)

5.3.1. Descrierea neconformităților constatate: - La poziția km 24+450, pe sensul descendent, aproape de intersecția de drumuri în „T” a DN22 cu drumul clasificat DC13, indicatorul tip F1 Presemnalizarea direcțiilor la o intersecție de drumuri este mascat de vegetație. Km 24+200 (GPS Stereo.70 x=679635.98 ; y=426009.71) Km 24+450 (GPS Stereo.70 x=679913.75 ; y=425974.112) Dispoziții pentru eliminarea neconformităților cu termenele de execuție aferente: - Toaletarea vegetației care afectează vizibilitatea indicatorului tip F1 în termenul maxim de executare de 90 de zile, prevăzut la Cap. IX, punctul 9.3, din Anexa 5 la OMT nr. 606/2017, cu modificările și completările ulterioare.

## 5.4. SPAȚII SERVICII ( vizibilitate acces)

5.4.1 Descrierea neconformităților constatate: -Stația de alimentare cu carburanți situată în localitatea Balta Albă, la poziția km 22+200, pe sensul ascendent, nu este presemnalizată cu indicatorul rutier tip G23 - Statie de alimentare cu carburanti, inclusiv benzina fara plumb și GPL, ci cu un indicator neconform. Km 22+100 (GPS Stereo.70 x=679494.07 ; y=426064.64) Dispoziții pentru eliminarea neconformităților cu termenele de execuție aferente: - Completarea semnalizare rutieră verticală cu indicatorul rutier tip G23, în termenul maxim de executare de 90 de zile, prevăzut la Cap.I, punctul 1.2, din Anexa 5 la OMT nr. 606/2017, cu modificările și completările ulterioare.

## 5.5. UTILIZATORI VULNERABILI (piste de bicicliști, treceri pietoni, stații de transport în  comun)

5.5.1. Descrierea neconformităților constatate: - Trecerea de pietoni aflată în localitatea Râmnicelu, la poziția km 6+450, are marcajul șters, iar indicatorul rutier tip G1 montat pe sensul descendent este uzat și deformat. Km 6+450 (GPS Stereo.70 x=655467.95 ; y=801954.78) Dispoziții pentru eliminarea neconformităților cu termenele de execuție aferente: - Refacerea pe un tronson cu o lungime totală mai mică de 1 km a semnalizării rutiere orizontale, respectiv refacerea marcajului trecerii de pietoni indicat în termenul maxim de executare de 120 de zile, prevăzut la Cap. II, punctul 2.1, din Anexa 5 la OMT nr. 606/2017, cu modificările și completările ulterioare. - Reparare semnalizare rutieră verticală, respectiv a indicatorului rutier tip G1, în termenul maxim de executare de 90 de zile, prevăzut la Cap.I, punctul 1.1, din Anexa 5 la OMT nr. 606/2017, cu modificările și completările ulterioare.

5.5.2. Descrierea neconformităților constatate: - La stația de transport public aflată în localitatea Boldu, la poziția km 18+300, pe sensul descendent, semnalizată cu indicatorul rutier tip G14, iluminatul public din zona stației cu trafic pietonal are elemente lipsă. Km 18+300 (GPS Stereo. 70 x= 676046.50 ; y=426818.86) Dispoziții pentru eliminarea neconformităților cu termenele de execuție aferente: - Completare sistem existent de iluminat cu elementele componente lipsă pe stâlpul alăturat stației BUS în termenul maxim de executare de 120 de zile, prevăzut la Cap. VIII, punctul 8.2, din Anexa 5 la OMT nr. 606/2017, cu modificările și completările ulterioare.

## 5.6. SEMNALIZARE, MARCAJE, ILUMINAT PUBLIC (semnalizare verticală și orizontală, iluminat)

5.6.1. Descrierea neconformităților constatate: - În zona curbei, cu vizibilitate redusă, situată între pozițiile km 9+600 - 9+700, pe ambele sensuri lipsesc indicatoarele rutiere tip A1 Curbă la stânga/ A2 Curbă la dreapta prevăzute în planul de semnalizare. Km 9+500 (GPS Stereo. 70; x=668350.62 y=430880.08) Km 9+700 (GPS Stereo.70 x=668602.6 y=430852.88) Dispoziții pentru eliminarea neconformităților cu termenele de execuție aferente: - Completare semnalizare rutieră verticală în cazurile când aceasta lipsește, respectiv cu indicatoarele rutiere tip A1 și A2, corespunzător fiecărui sens, în termenul maxim de executare de 90 de zile, prevăzut la Cap.I, punctul 1.2, din Anexa 5 la OMT nr. 606/2017, cu modificările și completările ulterioare.

5.6.2. Descrierea neconformităților constatate: - La pozițiile km 16+400, respectiv km 19+100, în localitatea Boldu, pe ambele sensuri, indicatoarele rutiere tip A25 Animale, sunt uzate și nu sunt vizibile. Km 16+400 (GPS Stereo. 70 x=674663.36 y=428222.28) Km 19+100 (GPS Stereo. 70 x=676775.56 y=426593.19) Dispoziții pentru eliminarea neconformităților cu termenele de execuție aferente: - Înlocuirea semnalizării rutiere verticale în cazurile când aceasta nu mai este vizibilă, respectiv a indicatoarelor rutiere tip A25 de pe ambele sensuri, în termenul maxim de executare de 90 de zile, prevăzut la Cap.I, punctul 1.1, din Anexa 5 la OMT nr. 606/2017, cu modificările și completările ulterioare.

5.6.3. Descrierea neconformităților constatate: - Pe drumul DN22 între pozițiile km 16+200 - 22+200, marcajul median de separare a sensurilor de circulație nu este vizibil. Km 16+500 (GPS Stereo. 70 x=674622.60 ; y=428270.45 ) Km 18+500 (GPS Stereo .70 x=676294.35 ;y=426682.51) Dispoziții pentru eliminarea neconformităților cu termenele de execuție aferente: - Refacerea marcajului axial cu o lungime mai mare de 1 km acolo unde acesta nu mai este vizibil, în termenul maxim de executare de 120 de zile, prevăzut la Cap. II, punctul 2.2, din Anexa 5 la OMT nr. 606/2017, cu modificările și completările ulterioare.

5.6.4. Descrierea neconformităților constatate: - La pozițiile km 23+500 - 24+000, pe ambele sensuri, indicatoarele rutiere tip F46 și F48 Intrare/ Ieșire din localitate Baltă Albă sunt uzate și nu sunt lizibile/vizibile. Km 23+500 (GPS Stereo .70 x=680031.65 ; y=425951.24) Km 24+000 (GPS Stereo. 70 x=680069.52 ; y=425945.22) Dispoziții pentru eliminarea neconformităților cu termenele de execuție aferente: - Înlocuire semnalizare rutieră verticală în cazurile când aceasta nu mai este lizibilă/vizibilă, respectiv a indicatoarelor rutiere tip F46 și F48, în termenul maxim de executare de 90 de zile, prevăzut la Cap.I, punctul 1.1, din Anexa 5 la OMT nr. 606/2017, cu modificările și completările ulterioare.

5.6.5. Descrierea neconformităților constatate: - Înaintea intersecției DN22 cu DC5 la pozițiile km 24+400 și km 24+800, pe ambele sensuri, indicatoarele rutiere tip F1 Presemnalizarea direcțiilor la o intersecție de drumuri sunt uzate și nu sunt lizibile. Km 24+400 (GPS Stereo. 70 x=682270.55 ; y=425494.46) Km 24+800 (GPS Stereo. 70 x=682642.71 ; y=425475.00) Dispoziții petru eliminarea neconformităților cu termenele de execuție aferente: - Înlocuire semnalizare rutieră verticală în cazurile când aceasta nu mai este lizibilă, respectiv a indicatorului tip F1, în termenul maxim de executare de 90 de zile, prevăzut la Cap.I, punctul 1.1, din Anexa 5 la OMT nr. 606/2017, cu modificările și completările ulterioare.

5.6.6. Descrierea neconformităților constatate: - La pozițiile km 6+000, km 22+000 și km 30+000, pe sensul ascendent, indicatoarele rutiere tip K2 Indicatoare kilometrice pentru DN, sunt uzate și nu sunt lizibile/vizibile. Km 6+000 (GPS Stereo 70 x=665000.13 ; y=431435.60) Km 22+000 (GPS Stereo 70 x=679585.29 ; y= 426 036.98) Km 30+000 (GPS Stereo 70 x=679691.22 y=422330.25) Dispoziții petru eliminarea neconformităților cu termenele de execuție aferente: - Înlocuire semnalizare rutieră verticală în cazurile când aceasta nu mai este lizibilă/vizibilă, respectiv a indicatorului tip K2, în termenul maxim de executare de 90 de zile prevăzut la Cap.I, punctul 1.1, din Anexa 5 la OMT nr. 606/2017, cu modificările și completările ulterioare.

## 5.7. MARGINEA DRUMULUI, SISTEME DE SIGURANȚĂ PASIVĂ (Parapete)

5.7.1. Descrierea neconformităților constatate: - Sectorul de parapete metalic situat înaintea podului peste râul Râmnic, la poziția km 5+100, are zone cu lise îndoite, stâlpi rupți, amortizoare lipsă. Km 5+100 (GPS Stereo 70 x=664559.68 ; y=431504.01) Dispoziții pentru eliminarea neconformităților cu termenele de execuție aferente: - Înlocuire/reparare elemente parapete deteriorate în termenul maxim de executare de 120 de zile, prevăzut la Cap. III, punctul 3.1, din Anexa 5 la OMT nr. 606/2017, cu modificările și completările ulterioare.

# 6. Anexa cu Planul de remediere care cuprinde centralizarea deficiențelor însoțite de setul de dispoziții realizate prin lucrari de întreținere, cu termenele aferente, pentru sectorul de drum inspectat: DN 22, km 2+500 – 30+000

| Nr. Crt. | Poziția km | Număr constatare din raport | Neconformitate | Dispoziție | Termen de execuție - zile cf. Anexa nr. 5 la OMT nr. 606/2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5+100 | 5.1.1. | La podul de peste râul Râmnic, la poziția km 5+100, gurile de drenaj a apelor pluviale sunt parțial colmatate, îngreunând evacuarea apelor pluviale de pe carosabil. | Curățarea/decolmatarea sistemului de scurgere a apelor în termenul maxim de executare de 120 zile, prevăzut la Cap. XII, punctul 12.1, din Anexa 5 la OMT nr. 606/2017, cu modificările și completările ulterioare . | 120 |
| 2 | 18+300 - 18+500 | 5.1.2. | Pe tronsonul inspectat, pe ambele sensuri de circulație, între pozițiile km 18+300 - 18+500, carosabilul prezintă degradări locale de tip denivelări. | Reparare degradări locale de tip denivelări, pe ambele sensuri, între pozițiile km 18+300- 18+500, în termenul maxim de executare de 180 de zile, prevăzut la Cap.X, punctul 10.1, din Anexa 5 la OMT nr. 606/2017, cu modificările și completările ulterioare . | 180 |
| 3 | 21+200 - 21+600 | 5.1.3. | Între pozițiile km 21+200-21+600 șanțurile de preluare a apelor pluviale sunt colmatate și înierbate, astfel evacuarea apelor pluviale nu mai este asigurată. | Refacerea șanțurilor în termenul maxim de executare de 120 de zile, prevăzut la Cap. XII, punctul 12.2, din Anexa 5 la OMT nr. 606/2017, cu modificările și completările ulterioare. | 120 |
| 4 | 16+500 - 16+900 | 5.1.4. | Pe tronsonul de drum inspectat între pozițiile km 16+500 - 16+900 acostamentele sunt deteriorate, prezentând gropi și denivelări. | Aducerea la profil a acostamentelor, în termenul maxim de executare de 180 de zile, prevăzut la Cap.XI, punct 11.1, din Anexa 5 la OMT nr. 606/2017, cu modificările și completările ulterioare. | 180 |
| 5 | 9+650 | 5.2.1. | La poziția km 9+650, pe sensul descendent, vegetația reduce vizibilitatea în curbă. | Toaletarea vegetației care afectează vizibilitatea în termenul maxim de executare de de 90 zile prevăzut la Cap. IX, punctul 9.3, din Anexa 5 la OMT nr. 606/2017 cu modificările și completările ulterioare. | 90 |
| 6 | 24+200 | 5.3.1. | La poziția km 24+450, pe sensul descendent, aproape de intersecția de drumuri în „T” a DN22 cu drumul clasificat DC13, indicatorul tip F1 Presemnalizarea direcțiilor la o intersecție de drumuri este mascat de vegetație. | Toaletarea vegetației care afectează vizibilitatea indicatorului tip F1 în termenul maxim de executare de 90 de zile, prevăzut la Cap. IX, punctul 9.3, din Anexa 5 la OMT nr. 606/2017, cu modificările și completările ulterioare. | 90 |
| Nr. Crt. | Poziția km | Număr constatare din raport | Neconformitate | Dispoziție | Termen de execuție - zile - cf. Anexa nr. 5 la OMT nr. 606/2017 |
| 7 | 22+200 | 5.4.1. | Stația de alimentare cu carburanți situată în localitatea Balta Albă, la poziția km 22+200, pe sensul ascendent, nu este presemnalizată cu indicatorul rutier tip G23 - Statie de alimentare cu carburanti, inclusiv benzina fara plumb și GPL, ci cu un indicator neconform. | Completarea semnalizare rutieră verticală cu indicatorul rutier tip G23, în termenul maxim de executare de 90 de zile, prevăzut la Cap.I, punctul 1.2, din Anexa 5 la OMT nr. 606/2017, cu modificările și completările ulterioare . | 90 |
| 8 | 6+450 | 5.5.1. | Trecerea de pietoni aflată în localitatea Râmnicelu, la poziția km 6+450, are marcajul șters. | Refacerea pe un tronson cu o lungime totală mai mică de 1 km a semnalizării rutiere orizontale, respectiv refacerea marcajului trecerii de pietoni indicat în termenul maxim de executare de 120 de zile, prevăzut la Cap. II, punctul 2.1, din Anexa 5 la OMT nr. 606/2017, cu modificările și completările ulterioare. | 120 |
| 9 | 6+450 | 5.5.1. | Indicatorul rutier tip G1 montat pe sensul descendent este uzat și deformat. | Reparare semnalizare rutieră verticală, respectiv a indicatorului rutier tip G1, în termenul maxim de executare de 90 de zile, prevăzut la Cap.I, punctul 1.1, din Anexa 5 la OMT nr. 606/2017, cu modificările și completările ulterioare. | 90 |
| 10 | 18+300 | 5.5.2. | La stația de transport public aflată în localitatea Boldu, la poziția km 18+300, pe sensul descendent, semnalizată cu indicatorul rutier tip G14, iluminatul public din zona stației cu trafic pietonal are elemente lipsă. | Completare sistem existent de iluminat cu elementele componente lipsă pe stâlpul alăturat stației BUS în termenul maxim de executare de 120 de zile, prevăzut la Cap. VIII, punctul 8.2, din Anexa 5 la OMT nr. 606/2017, cu modificările și completările ulterioare. | 120 |
| 11 | 9+600 - 9+700 | 5.6.1. | În zona curbei, cu vizibilitate redusă, situată între pozițiile km 9+600 - 9+700, pe ambele sensuri lipsesc indicatoarele rutiere tip A1 Curbă la stânga/ A2 Curbă la dreapta prevăzute în planul de semnalizare. | Completare semnalizare rutieră verticală în cazurile când aceasta lipsește, respectiv cu indicatoarele rutiere tip A1 și A2, corespunzător fiecărui sens, în termenul maxim de executare de 90 de zile, prevăzut la Cap.I, punctul 1.2, din Anexa 5 la OMT nr. 606/2017, cu modificările și completările ulterioare. | 90 |
| 12 | 16+40019+100 | 5.6.2. | La pozițiile km 16+400, respectiv km 19+100, în localitatea Boldu, pe ambele sensuri, indicatoarele rutiere tip A25 Animale, sunt uzate și nu sunt vizibile. | Înlocuirea semnalizării rutiere verticale în cazurile când aceasta nu mai este vizibilă, respectiv a indicatoarelor rutiere tip A25 de pe ambele sensuri, în termenul maxim de executare de 90 de zile, prevăzut la Cap.I, punctul 1.1, din Anexa 5 la OMT nr. 606/2017, cu modificările și completările ulterioare. | 90 |
| Nr. Crt. | Poziția km | Număr constatare din raport | Neconformitate | Dispoziție | Termen de execuție - zile - cf. Anexa nr. 5 la OMT nr. 606/2017 |
| 13 | 16+200-22+200 | 5.6.3. | Pe drumul DN22 între pozițiile km16+200 - 22+200, marcajul median de separare a sensurilor de circulație nu este vizibil. | Refacerea marcajului axial cu o lungime mai mare de 1 km acolo unde acesta nu mai este vizibil, în termenul maxim de executare de 120 de zile, prevăzut la Cap. II, punctul 2.2, din Anexa 5 la OMT nr. 606/2017, cu modificările și completările ulterioare. | 120 |
| 14 | 23+500-24+000 | 5.6.4. | La pozițiile km 23+500 - 24+000, pe ambele sensuri, indicatoarele rutiere tip F46 și F48 Intrare/ Ieșire din localitate Baltă Albă sunt uzate și nu sunt lizibile/vizibile. | Înlocuire semnalizare rutieră verticală în cazurile când aceasta nu mai este lizibilă/vizibilă, respectiv a indicatoarelor rutiere tip F46 și F48, în termenul maxim de executare de 90 de zile, prevăzut la Cap.I, punctul 1.1, din Anexa 5 la OMT nr. 606/2017, cu modificările și completările ulterioare. | 90 |
| 15 | 24+400 24+800 | 5.6.5. | Înaintea intersecției DN22 cu DC5 la pozițiile km 24+400 și km 24+800, pe ambele sensuri, indicatoarele rutiere tip F1 Presemnalizarea direcțiilor la o intersecție de drumuri sunt uzate și nu sunt lizibile. | Înlocuire semnalizare rutieră verticală în cazurile când aceasta nu mai este lizibilă, respectiv a indicatorului tip F1, în termenul maxim de executare de 90 de zile, prevăzut la Cap.I, punctul 1.1, din Anexa 5 la OMT nr. 606/2017, cu modificările și completările ulterioare. | 90 |
| 16 | 6+000 22+00030+000 | 5.6.6. | La pozițiile km 6+000, km 22+000 și km 30+000, pe sensul ascendent, indicatoarele rutiere tip K2 Indicatoare kilometrice pentru DN, sunt uzate și nu sunt lizibile/vizibile. | Înlocuire semnalizare rutieră verticală în cazurile când aceasta nu mai este lizibilă/vizibilă, respectiv a indicatorului tip K2, în termenul maxim de executare de 90 de zile prevăzut la Cap.I, punctul 1.1, din Anexa 5 la OMT nr. 606/2017, cu modificările și completările ulterioare. | 90 |
| 17 | 5+100 | 5.7.1. | Sectorul de parapete metalic situat înaintea podului peste râul Râmnic, la poziția km 5+100, are zone cu lise îndoite, stâlpi rupți, amortizoare lipsă. | Înlocuire/reparare elemente parapete deteriorate în termenul maxim de executare de 120 de zile, prevăzut la Cap. III, punctul 3.1, din Anexa 5 la OMT nr. 606/2017, cu modificările și completările ulterioare. | 120 |

7. Numele și semnătura auditorului/auditorilor de siguranță rutieră

……………………………………………